## Slide 1: Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 3007
Unidad IV
Protocolos de Comunicaciones IV 2023
Notes: Presentación de PowerPoint Nro. 18
3-1-7 Tecbared-Introcom-18-2023---1.pptx

## Slide 2
Protocolos para VoIP 2023
Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 3007
Notes: VoIP (Voice Over IP) es una tecnología utilizada para realizar llamadas telefónicas a través de redes IP (Internet protocol).
Esto se realiza mediante el envío de voz en forma digital en un conjunto de paquetes en vez de conmutación de circuitos (forma analógica).
La tecnología IP nos ofrece ventajas sobre la telefonía convencional, principalmente la reducción de costos de llamadas de larga distancia, tanto nacionales como internacionales, con la misma calidad de voz.
Ventajas
De Integración:
Servicios de voz y datos sobre una red corporativa utilizando servicios de Internet.
Unificación de cableado estructurado y multipares telefónicos en un mismo medio.
Recursos de seguridad.
Recursos administrativos.
De Costos:
Reducción de costos de mantenimiento.
El costo de las llamadas entre sucursales conexionadas punto a punto es inexistente.
Implementación de un único cableado estructurado para voz y datos.
De Mantenimiento:
Centralización de seguridad de ambos servicios (voz y datos).
Validación y movilización de usuarios mas sencilla.
Menos hardware que mantener.
Reducción de recursos humanos.
Desventajas
De Integración:
Al producirse alguna caída de hardware computacional deja de funcionar el servicio de voz y de datos con lo cual el usuario quedará incomunicado.
En caso de capturar tráfico de red por fallas de seguridad se podría escuchar las conversaciones.
En caso de existir un alto tráfico en la red (colisiones) se generará una baja en el rendimiento que impactará en la calidad de la voz (distorsiones y/o ecos).
De Costos:
En caso que el hardware existente de comunicación de red no soportara los protocolos de VoIP, el costo de implementación será elevado..
El costo de los aparatos telefónicos IP son más elevado.
De Mantenimiento:
Se incorporan seteos más complejos y nuevas configuraciones para administrar la seguridad de toda la red.
El usuario podría alterar la configuración inicial de los teléfonos que haya realizado el Administrador (Ej. Intercambio de los aparatos telefónicos).
Se debe capacitar al personal para la implementación de esta nueva tecnología.

## Slide 3: Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 3007
Mg. PABLO ALEJANDRO LENA
plena@unlam.edu.ar
Ing. MARIO KRAJNIK
mariokrajnik@yahoo.com.ar
2023
Notes: 3

## Slide 4: Telefonía IP Protocolo H323
Provee servicio de comunicaciones multimedia sobre redes que emplean conmutación de paquetes .
Diseñado por la ITU 
Las entidades H323 pueden proveer en tiempo real comunicaciones de datos, video o audio.
Es una pila de protocolos que trabaja sobre IP
Puede proveer calidad de servicio garantizada (QoS).
Notes: Esta norma fue creada en 1996 versión 1 y en 1998 version2 y ha sido generada para sistemas de comunicación multimediales basados en paquetes.
En la versión 1 del protocolo H.323 poseía calidad de servicio (QoS) no garantizada sobre redes LAN.
En la versión 2 se definió la aplicación VoIP independiente de la multimedia, e introduce una serie de mejoras sobre la versión 1.
Una versión 3 posterior incluye el servicio de fax sobre IP (FoIP) y conexiones rápidas entre otros, introdujo algunas mejoras como que permite una conexión rápida (elimina parte de tiempo de solicitud de conexión); mediante H.235 introduce funciones de seguridad (autentificación, integridad, privacidad); a través de la unidad MCU permite el control de llamadas multi-punto (conferencia).
El H.323 define de que manera los diferentes tipos de terminales pueden comunicarse. Además todos los terminales deben soportar el protocolo H.245, el cual es utilizado para la negociación de capacidades o habilidades y uso de los canales lógicos de los terminales. Los demás componentes requeridos son H225/Q.391 para la señalización y el establecimiento de la llamada, RAS (Registration Admisión Status) para comunicarse con el Gatekeeper, y por último RTP/RTCP para la secuenciación y temporización de paquetes de audio y video. Opcionalmente los terminales incluyen componentes de compresión de video, el protocolo de conferencia T.120, y capacidades de MCU (Multipoint Control Unit).
El H.323, no es un protocolo único, sino que abarca la transmisión de Audio/Video propiamente dichos, la transmisión de fax, y todo lo relacionado con la señalización y el control de las llamadas, utilizando las normas H.225, H.245, entre otras.
El H.323 soporta vídeo en tiempo real, audio y datos sobre redes de área local, metropolitana, regional o de área extensa. Soporta así mismo Internet e intranets. H.323 también soporta videoconferencia sobre conexiones punto a punto, telefónicas y RDSI.

## Slide 5: Telefonía IP Protocolo H323
Dentro de este modelo se definen 5 tipos de dispositivos:
  Terminal  Iniciador de la Llamada.
  MCU  Unidad de Control Multipunto.
  Gatekeeper  Autoriza y Rutea la Llamada.
  ATA  Conversor Analógico /Digital.
  Gateway  Conversión de Paquetes IP a Paquetes de Voz.
Notes: El Terminal, es el dispositivo que inicializa la comunicación telefónica, enviando la información de destino al Gatekeeper. Son los puntos de acceso de los clientes que proveen comunicación bidireccional en tiempo real. Todas las terminales deben soportar comunicaciones de voz, siendo la comunicación de video y datos opcional.
Si el destino final es un abonado a la red pública convencional (PSTN), obligatoriamente, se debe producir la conversión de paquetes IP, a paquetes de voz digitalizada o analógica dependiendo del tipo de tecnología que posea el usuario del otro lado del Terminal IP y una red de conmutación de circuitos hasta llegar al abonado llamado.
El elemento activo donde se produce esta conversión de protocolos es el Gateway que es un elemento opcional en una conferencia H.323. Este equipo provee traducción entre terminales H.323 y otros puntos terminales. Los Gateways no son requeridos sino se realizarán comunicaciones entre distintos tipos de redes.
Los puntos terminales deben registrarse con el Gatekeeper. Todos los terminales registrados con un mismo Gatekeeper forman una zona. La traducción de direcciones realizada por el Gatekeeper es del tipo “Alias” a direcciones IP. En la norma H.323, el Gatekeeper, es el encargado de autorizar la llamada y rutearla a través de la red LAN a su destino final, traduciendo direcciones y controlando el acceso a los recursos de la red H.323 por parte de los terminales, Gateways y MCUs. Además actúa administrando el ancho de banda. De esta manera el Gatekeeper puede aceptar o rechazar nuevas conexiones dependiendo de la disponibilidad de ancho de banda.
El MCU se utiliza en el caso de realizarse conferencias con múltiples participantes simultáneos, lo que es mucho más simple de hacer con la telefonía IP que con líneas telefónicas Analógicas o Digitales convencionales. Las conferencias pueden ser realizadas de manera centralizada con todas las virtudes que esto permite, con el MCU como centro de la conferencia; o descentralizada, usando mensajes Multicast; o una combinación de ambas. Todos los terminales mandan paquetes de audio, video, datos y de control al MCU en mensajes Unicast. El MCU está integrado por el MC (Multipoint Controller) y el MP (Multipoint Processor). El MC hace de moderador de la conferencia, usando para ello las funciones de control de H.245. El MP hace las mezclas de Audio y video, así como la distribución de datos, y manda los paquetes a los participantes, pudiendo usar para ello mensajes Multicast.

## Slide 6: Telefonía IP Protocolo H323
Notes: El Terminal, es el dispositivo que inicializa la comunicación telefónica, enviando la información de destino al Gatekeeper. Son los puntos de acceso de los clientes que proveen comunicación bidireccional en tiempo real. Todas las terminales deben soportar comunicaciones de voz, siendo la comunicación de video y datos opcional.
Si el destino final es un abonado a la red pública convencional (PSTN), obligatoriamente, se debe producir la conversión de paquetes IP, a paquetes de voz digitalizada o analógica dependiendo del tipo de tecnología que posea el usuario del otro lado del Terminal IP y una red de conmutación de circuitos hasta llegar al abonado llamado.
El elemento activo donde se produce esta conversión de protocolos es el Gateway que es un elemento opcional en una conferencia H.323. Este equipo provee traducción entre terminales H.323 y otros puntos terminales. Los Gateways no son requeridos sino se realizarán comunicaciones entre distintos tipos de redes.
Los puntos terminales deben registrarse con el Gatekeeper. Todos los terminales registrados con un mismo Gatekeeper forman una zona. La traducción de direcciones realizada por el Gatekeeper es del tipo “Alias” a direcciones IP. En la norma H.323, el Gatekeeper, es el encargado de autorizar la llamada y rutearla a través de la red LAN a su destino final, traduciendo direcciones y controlando el acceso a los recursos de la red H.323 por parte de los terminales, Gateways y MCUs. Además actúa administrando el ancho de banda. De esta manera el Gatekeeper puede aceptar o rechazar nuevas conexiones dependiendo de la disponibilidad de ancho de banda.
El MCU se utiliza en el caso de realizarse conferencias con múltiples participantes simultáneos, lo que es mucho más simple de hacer con la telefonía IP que con líneas telefónicas Analógicas o Digitales convencionales. Las conferencias pueden ser realizadas de manera centralizada con todas las virtudes que esto permite, con el MCU como centro de la conferencia; o descentralizada, usando mensajes Multicast; o una combinación de ambas. Todos los terminales mandan paquetes de audio, video, datos y de control al MCU en mensajes Unicast. El MCU está integrado por el MC (Multipoint Controller) y el MP (Multipoint Processor). El MC hace de moderador de la conferencia, usando para ello las funciones de control de H.245. El MP hace las mezclas de Audio y video, así como la distribución de datos, y manda los paquetes a los participantes, pudiendo usar para ello mensajes Multicast.

## Slide 7: Telefonía IP Protocolo H323
Notes: Compresión de Voz (Audio Codec):
El tráfico de señal vocal se realiza sobre el protocolo UDP/IP. La codificación de audio puede ser de diferentes tipos:
  Requeridos:
    G.711 realiza la modulación de la señal de voz a velocidades de 64 kbps.
    G.723 realiza la codificación de la voz para transmisión de tráfico multimedia entre 5.3 y 6.3 kb/s.
  Opcionales:
    G.722 Gestiona la codificación de señales de audio de 7 kHz para canales de 64 kb/s.
    G.728 gestiona la codificación de la voz a16 kb/s.
    G.729 Codifica la voz a 16 kb/s.

## Slide 8: Telefonía IP Protocolo H323
Notes:   Q.931 es un protocolo de control de conexiones ISDN, algo comparable al TCP en el grupo de protocolos de Internet. Este protocolo no provee control de flujo ni realiza retransmisiones, porque las capas que lo sostienen se suponen confiables y porque la naturaleza orientada al circuito que tiene el ISDN asigna ancho de banda en incrementos de 64 kbps. El Q.931 administra todos los aspectos relativos a la conectividad. En el escenario del H.323, este protocolo viene encapsulado en el TCP y se envía al puerto 1720.
  El H.225 es un protocolo montado sobre TCP encargado del control de la llamada: señalización, registro y admisión, sincronización del streams (flujo) de voz y paquetización. Este protocolo describe como funciona el protocolo RAS y Q.931. El H.225 define como identificar cada tipo de codificador y discute algunos conflictos y redundancias entre RTCP y H.245.El mensaje de inicialización contiene información del usuario necesaria para la sesión de conferencia, como el nombre identificador, localización geográfica, comentarios, etc. además de la dirección IP del usuario y el puerto TCP que usará para control en la fase de establecimiento.
  El H.245 es un protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre de canales para streams de voz. Este protocolo de señalización transporta la información no-telefónica durante la conexión. Es utilizado para comandos generales, indicaciones, control de flujo, para la gestión de canales lógicos, etc. Se usa en la interfaz GW-GW y GW-GK.
  El protocolo H.235 provee una mejora sobre H.323 mediante el agregado de servicios de seguridad y encriptación como autentificación y privacidad. Este protocolo trabaja soportado en H.245 como capa de transporte.
  Provee servicios de integridad, autentificación y no repudio.

## Slide 9: Telefonía IP Protocolo H323

## Slide 10: Telefonía IP Protocolo H323
RTP :(Real Time Protocol)
Permite la administración de flujos multimedia (voz, video) sobre IP.
Se encuentra en un Nivel de Aplicación y utiliza los protocolos de transporte subyacentes TCP o UDP.
Maneja los aspectos relativos a la temporización, marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta entrega de los mismos en recepción.
Es usado a través del protocolo UDP/IP para identificación de carga útil, sincronización numeración secuencial y monitoreo.
Notes: El objetivo de RTP es brindar un medio uniforme de transmisión sobre IP de datos que estén sujetos a las limitaciones de tiempo real (audio, video, etc.). La función principal de RTP es implementar los números de secuencia de paquetes IP para rearmar la información de voz o de video, incluso cuando la red subyacente cambie el orden de los paquetes.
De manera más general, RTP permite:
Identificar el tipo de información transmitida;
Agregarle marcadores temporales y números de secuencia a la información transmitida;
Controlar la llegada de los paquetes a destino.
Además, los paquetes de difusión múltiple pueden utilizar RTP para enrutar conversaciones a múltiples destinatarios.

## Slide 11: Telefonía IP Protocolo H323
RTCP (RT Control Protocol)
Permite transmitir información básica sobre los participantes de la sesión y la calidad de servicio.
RTCP es un protocolo de control asociado con RTP.
Entrega retroalimentación sobre la calidad de la transmisión de datos.
El encabezado de RTP puede ser comprimido para reducir el tamaño de archivos en la red.
RTCP se encuentran en un nivel de aplicación y utilizan los protocolos de transporte subyacentes TCP o UDP.
Notes: El protocolo RTCP se basa en transmisiones periódicas de paquetes de control que realizan todos los participantes de la sesión.
Es un protocolo de control para el flujo RTP, que permite transmitir información básica sobre los participantes de la sesión y la calidad de servicio.
RTCP es un protocolo de control asociado con RTP, que mide los desempeños pero no ofrece garantías. Para esto, se debe utilizar un protocolo de reserva como RSVP o asegurarse de que los enlaces de comunicación utilizados sean de proporción correcta en relación con el uso que se hace de ellos.

## Slide 12: Telefonía IP Protocolo SIP
Protocolo de señalización para conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea.
Desarrollado por IETF en 1999. 
Modelo cliente-servidor.
Objetivo: Establecer sesiones multimedia entre 2 agentes de red.
Transmisión de la voz a través de datagramas IP.
Independiente de la topología de red utilizada.
Notes: 3GPP es un acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, que fue establecido en Diciembre de 1998. Esta cooperación es entre ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), CCSA (China), ATIS (América del Norte) and TTA (Corea del Sur).El alcance del 3GPP es hacer global aplicaciones de tercera generación 3G (telefóno movil) con especificaciones de sistemas ITU's IMT-2000. Los sistemas 3GPP están basados en la evolución de los sistemas GSM, ahora comúnmente conocidos como sistemas UMTS. El 3GPP puede confundirse con 3GPP2 cuyo estándar de especificación es basada en tecnología IS-95 comúnmente conocida como CDMA2000

## Slide 13: Telefonía IP Protocolo SIP
Aplicación inmediata de la VoIP.
Organizaciones internacionales estandarizan su funcionamiento.
Noviembre 2000, aceptado como protocolo de señalización para 3GPP.
Principal Ventaja  Reducido costo operacional y de implementación.
Servicios:
  Llamada en espera (on-hold)
  Desvío de llamadas (ocupado, no contesta, incondicional)
  Conferencias de voz y video
  Transferencia de llamadas
  Traducción de Número de Origen y Destino

## Slide 14: Telefonía IP Protocolo SIP
SIP está más integrado con las aplicaciones y servicios de Internet.
Es más flexible a la hora de incorporar nuevas funcionalidades (servicios).
Su implementación es más simple.
  (Ejemplo: para subredes con IP Privada y Firewall)
La sintaxis es similar a HTTP.
Es mas fácil de leer el call flow de la llamada.
Notes: Al ser un protocolo basado en texto posibilita una fácil implementación y depuración, y eso lo hace flexible y extensible. El sobreencabezamiento que implica usar un protocolo basado en texto no tiene mayor trascendencia, ya que SIP es un protocolo de señalización, y no es un protocolo para el intercambio de datos de usuario, donde si tendría consecuencias.

## Slide 15: Telefonía IP Protocolo SIP
Hace uso del protocolo SDP para la descripción de las capacidades multimedia de sus agentes.
RTP transporta la voz (o video) digitalizado.
Utiliza Protocolos de transporte UDP y TCP.
Codecs de audio: G711 alaw (PCMA), G711 ulaw (PCMU), G729, GSM, Speex e iLBC .
Codecs de video: H263 y MPEG.
Notes: El 3GPP (Proyecto Asociación de Tercera Generación) es una colaboración de grupos de asociaciones de telecomunicaciones, conocidos como miembros organizativos.
El objetivo inicial del 3GPP era asentar las especificaciones de un sistema global de comunicaciones de tercera generación 3G para teléfonos móviles basándose en las especificaciones del sistema evolucionado GSM (Global System for Mobile Communications: sistema global de telecomunicaciones móviles) dentro del marco del proyecto internacional de telecomunicaciones móviles 2000 de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Más tarde el objetivo se amplió incluyendo el desarrollo y mantenimiento de:
El GSM (Global System for Mobile Communication: sistema global de telecomunicaciones móviles) incluyendo las tecnologías de radioacceso evolucionadas del GSM (como por ejemplo, GPRS o EDGE).
Un sistema de tercera generación evolucionado y más allá del sistema móvil basado en las redes de núcleo evolucionadas del 3GPP y las tecnologías de radioacceso apoyadas por los miembros del proyecto (cómo por ejemplo la tecnología UTRAN y sus modos FDD y TDD).
Un IMS (Subsistema Multimedia IP) desarrollado en un acceso de manera independiente.
La estandarización 3GPP abarca radio, redes de núcleo y arquitectura de servicio. El proyecto 3GPP se estableció en diciembre de 1998 y no se tiene que confundir con el 3GPP2 (Proyecto Asociación de Tercera Generación 2), que tiene por objetivo la especificación de los estándares por otra tecnología 3G basada en el sistema IS95 (CDMA), y que es más conocido por el acrónimo CDMA2000.
El equipo de apoyo 3GPP ―también conocido como el Centro de Competencias Móviles― se encuentra situado en las oficinas del ETSI (European Telecommunications Standards Institute: Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeas), en Sophia Antípolis (Francia).

## Slide 16: Protocolo SIP Elementos de Red
Agentes de Usuario
  Clientes (User Agent Client, UAC): generador de solicitudes SIP.
  Servidores (User Agent Server, UAS): encargado de responder las solicitudes SIP.
Servidores de Red:
  Servidor de Redirección (Redirect Server).
  Servidor Proxy (Proxy Server).
  Servidor de Registro (Register Server).
Notes: Agentes de Usuario (User Agent, UA): los agentes de usuario son aplicaciones que residen en las estaciones terminales SIP, y contienen dos componentes: Agentes de Usuario Clientes (UAC) y Agentes de Usuarios Servidores (UAS). Los UAC originan las solicitudes SIP (asociados al extremo que origina la llamada) y los UAS responden a estas solicitudes, es decir, originan respuestas SIP (asociados al extremo que recibe la llamada).
Los UAC y UAS son capaces sin los servidores de red, de soportar una comunicación básica (modelo de llamada básico, directamente entre endpoints). Pero la potencialidad SIP se aprovecha con el empleo de servidores de red (modelo de llamada con servidores proxy y modelo de llamada con servidores de redirección). Los User Agent deben implementar el transporte tanto sobre TCP como sobre UDP.

## Slide 17: Registrar Server o Location Server
Registran las direcciones SIP (SIP – URL) y sus direcciones IP asociadas.
Garantizan el “mapping” entre direcciones SIP y direcciones IP.
Internet
Registrar Server
CPE A
Register
200 OK
CPE B
Register
401 Unauthorized
Notes: Servidores de registro (Register servers): registran la direcciones SIP y las direcciones IP asociadas, es decir, garantizan el mapping entre direcciones SIP y direcciones IP. Son servidores que pueden seguir el rastro de los usuarios, pues las direcciones IP de éstos pueden cambiar por diferentes razones, llámese usuarios móviles, conexión vía LAN.....
A estos servidores también se les suele denominar servidores de localización, ya que son utilizados por los servidores proxy y de redirección para obtener información respecto a la localización de la llamada.

## Slide 18: Redirect Server
Procesan solicitudes SIP (Invite) y retorman la dirección IP del Corresponsal al que pertence la URI( Uniform Resource Identifiers).
Internet
Redirect Server
CPE Destino
CPE Origen
Invite
3xx
Invite / SDP
Notes: Servidores de redirección: redireccionan las solicitudes de llamadas (solicitudes SIP) y retornan la dirección o direcciones de la parte llamada. En caso contrario rechazan la llamada, enviando una respuesta de error.
Desarrollan una funcionalidad parecida a los gatekeepers H.323 cuando se emplea el modelo de llamada directo.
Uniform Resource Identifier, identificador uniforme de recurso, definido en RFC 2396 (Uniform Resource Identifiers: Generic Syntax). Algunos URI pueden ser URL, URN o ambos.
Un URI es una cadena corta de caracteres que identifica unívocamente un recurso (servicio, página, documento, dirección de correo electrónico, enciclopedia, etc). Normalmente estos recursos son accesibles en una red o sistema.
Un URI consta de las siguientes partes:
Esquema: nombre que se refiere a una especificación para asignar los identificadores, e.g. urn:, tag:, cid:. En algunos casos también identifica el protocolo de acceso al recurso, por ejemplo http:, mailto:, ftp:.
Autoridad: elemento jerárquico que identifica la autoridad de nombres (por ejemplo //ar.museo.org).
Ruta: Información usualmente organizada en forma jerárquica, que identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres (e.g. /wiki/Uniform_Resource_Identifier).
Consulta: Información con estructura no jerárquica (usualmente pares "clave=valor") que identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres. El comienzo de este componente se indica mediante el carácter '?'.
Fragmento: Permite identificar una parte del recurso principal, o vista de una representación del mismo. El comienzo de este componente se indica mediante el carácter '#'.

## Slide 19: Proxy Server
Re-envia paquetes modificando o no los datos del mismo.
Desarrollan el “routing” de los mensajes de solicitudes y respuestas SIP.
Trabajan en estado “statefull” o “stateless”.
Internet
Proxy Server
CPE Destino
CPE Origen
Invite /SDP
Invite / SDP
RTP (no proxeado)
Notes: Servidores proxy: se ocupan de reenviar las solicitudes y respuestas SIP para el establecimiento y liberación de llamadas de VoIP, con los medios necesarios para garantizar que los mensajes de señalización SIP de ida y vuelta sigan la misma ruta.
Los servidores proxy pueden ser de dos tipos:
stateful : Retienen información de la llamada durante el tiempo que dure el establecimiento de ésta
Stateless : Procesan un mensaje SIP y entonces olvidan todo lo referente a la llamada en cuestión hasta que vuelve a recibir otro mensaje SIP asociado a la misma. No puede realizar todas las funciones, como pueden ser la contabilización de las llamadas.

## Slide 20: Llamada SIP básica
Proxy Server A
IP Network
Phone A
Endpoint A
Endpoint B
RTP
Register/OK
Invite
Ringing
V
V
Phone B
Media over IP
Register/OK
Invite
OK
SIP
OK

## Slide 21: Señalización de una sesión

## Slide 22: Capacidades de SIP
Servicios de telefonía tradicional
SIMPLE (mensajería instantánea).
PRESENCE.
S/MIME (segurización de la mensajería).
Compresión de la señalización.
Soporte de UDP, TCP y SCTP.
SBC (Session Border Controller).
IPv6.

## Slide 23: NAT Traversal
Modos de funcionamiento de Firewalls:
  Full cone NAT
  Restricted cone NAT
  Port Restricted cone NAT
  Symmetric NAT
Soluciones:
  Señalización y RTP Simétricos
  RTP Proxy
  Gateways de Aplicación
  STUN (Simple Traversal of UDP through NATs)
  TURN (Traversal Using Relay NAT)
Notes: Conversión de dirección de red. Permite que los Usuarios tenga más de una computadora en su hogar y todavía utilice un solo IP address.
Consigue los paquetes de los datos de la red interna (con direcciones internas del IP) y las envía al Internet, cambiando el IP address interno de cada paquete el externo.
NAT (conversión de dirección de red) es una tecnología más de uso general por los firewals para permitir los dispositivos múltiples en un LAN con el IP “privado” trata para compartir un solo IP address público. Un IP address privado es una dirección, que se puede tratar solamente dentro del LAN, pero no del Internet fuera del LAN. Para dejar un dispositivo con un IP address privado comunicarse con otros dispositivos en el Internet, allí necesita ser una traducción entre las direcciones privadas y del público del IP en el punto donde el LAN conecta con el Internet, que está dentro del cortafuego/de la rebajadora que conectan el LAN con el Internet. Tal traducción se refiere comúnmente como NACIONAL (para la conversión de dirección de red) y una rebajadora que hace tal traducción a menudo se llama una rebajadora NACIONAL o un cortafuego/rebajadora NACIONALES. A veces NACIONAL también se llama IP Masquerading. El pasar del tráfico con NACIONAL se llama NAT Traversal.
Los trabajos NACIONALES de la manera están en el principio algo simple. Cuando un dispositivo en el LAN inicia una conexión con un dispositivo en el Internet, el dispositivo enviará todo el tráfico a la rebajadora NACIONAL primero. La rebajadora NACIONAL entonces substituye la dirección de la fuente, que es la dirección privada del dispositivo, por su propia dirección pública antes de pasar el tráfico a su destinación en el Internet. Cuando se recibe una respuesta, la rebajadora NACIONAL busca sus tablas de la traducción para encontrar la dirección original de la fuente del paquete de el cual el dispositivo en el LAN comenzó originalmente la conexión y pasa así la respuesta a ese dispositivo.
Desafortunadamente, cuando una conexión es originada por un dispositivo en el Internet fuera del LAN no está clara con la cual el dispositivo en el LAN la conexión se significa para ser establecido. En este caso necesita ser una cierta regla que dice a rebajadora NACIONAL qué hacer con el tráfico entrante, si no él desechará simplemente el tráfico y no se establecerá ninguna conexión. Si la rebajadora NACIONAL apoya qué se refiere comúnmente mientras que un “software DMZ” él puede manejar reglas simples, tales como “paso todas las peticiones de conexión entrantes al dispositivo con la dirección 192.168.0.2”. Otra técnica, llamada la expedición portuaria permite que la rebajadora NACIONAL pase peticiones de conexión entrantes a diversos dispositivos en el LAN dependiendo del tipo de conexión (tela del IE o conexión del correo). Sin embargo, si hay dispositivos múltiples en el LAN a el cual cierto tipo de conexión del exterior puede necesitar ser establecido, después ni un software DMZ ni la expedición portuaria será suficiente.
El apuro con NACIONAL y VOIP Además, se diseña la manera de la cual VoIP convencional protocola también está planteando un problema al tráfico de VoIP que pasa con NACIONAL. Los protocolos convencionales de VoIP se ocupan solamente de señalar de una conexión de teléfono. El tráfico audio es manejado por otro protocolo y hacer materias peores, el puerto en el cual se envía el tráfico audio es al azar. La rebajadora NACIONAL puede poder manejar el tráfico que señala, pero no tiene ninguna manera de saber que el tráfico audio está relacionado con señalar y debe por lo tanto ser pasada al mismo dispositivo que el tráfico que señala se pasa a. Consecuentemente, el tráfico audio no se traduce correctamente entre los espacios de dirección.
STUN (Simple Traversal of UDP through NATs)
  Es un protocolo que ayuda a los dispositivos que están detrás de un firewall o router NAT con el rutado de paquetes STUN es un protocolo de red que permite a un cliente detrás de un NAT (o múltiples NATs) determinar su dirección pública, el tipo de NAT que está detrás y el puerto de internet asociado al NAT con un puerto local en particular. Esta información es usada para configurar comunicaciones UDP entre dos hosts que están ambos detrás de routers NAT. El STUN le permite a las aplicaciones saber si hay NATs y firewalls entre estas y la internet. STUN es un protocolo cliente-servidor. Un teléfono VoIP o un paquete de software, pueden incluir un cliente de STUN, los cuales enviarán una solicitud a un servidor STUN. El servidor luego responderá al cliente STUN la dirección IP pública del y el puerto que se abrió del router NAT para el tráfico entrante de la red. La respuesta también permite al cliente STUN determinar el tipo de NAT en uso. Hay tres tipos de NAT: Full Cone, Restricted Cone y Port Restricted Cone. STUN no trabaja en NAT simétrico

## Slide 24: Servicios de telefonía
Llamada en espera (On-hold).
Preanuncios.
Transmisión de DTMF.
Transferencia de llamadas.
Conferencia Multipunto.
Callback automático.

## Slide 25: H323 vs SIP

## Slide 26
¿Preguntas?
Any questions?
Dúvidas?
Des questions?
Qualche domanda?
Eine Frage?
Есть вопросы?