## Slide 1: Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 3007
Hardware y Software de Telecomunicaciones Nº 3
2023
Notes: Presentación de PowerPoint Nro. 10
3-0-8 Tecbared-Introcom-10-2023---1.pptx

## Slide 2: Tecnología de Redes 2634 Introducción a las Comunicaciones 3007
Mg. PABLO ALEJANDRO LENA
plena@unlam.edu.ar
Ing. MARIO KRAJNIK
mariokrajnik@yahoo.com.ar
2023
Componentes para VoIP
Notes: 2

## Slide 3: VoIP (Voice over Internet Protocol - Voz sobre Protocolo de Internet)
  Es una Tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos.

## Slide 4: Telefonía IP Objetivos
  Una Arquitectura Abierta
    Interfaces Estándares
  No Dependencia de un fabricante Único
    Escalabilidad y Flexibilidad
  Desarrollo rápido de aplicaciones
  Costo de Integración Ventajoso

## Slide 5: Telefonía IP
Es una aplicación inmediata de la tecnología VoIP.
Utiliza Internet (incluyendo también intranets y extranets), normalmente, como medio de transporte.
Utiliza la red de datos bajo Protocolo IP para proporcionar comunicaciones de voz a toda la empresa, a través de una sola red de voz y datos.
Permite la transmisión de video y transforma la voz en paquetes de información manejables por una red IP.

## Slide 6: Telefonía IP
Es convergencia de servicios de voz, datos y vídeo en una sola red.
Implica ventajas como un menor costo de capital, procedimientos simplificados de soporte y configuración.
La conexión se establece usando un protocolo (para la señalización) sobre TCP y luego la transmisión se hace usando RTP (Real Time Protocol) sobre UDP.

## Slide 7: Telefonía IP
Arquitectura Abierta integrada de voz , video y datos basado en tecnología IP (AVVID).
Provee una mayor integración e interoperatividad de las ubicaciones remotas y oficinas sucursales en las instalaciones de la red corporativa.
Optimiza el uso de recursos informáticos y de comunicaciones rediseñando nuestra actual instalación de cableado estructurado.

## Slide 8: Telefonía IP Instalación Convencional

## Slide 9: Telefonía IP Instalación en Migración
ITS
Lineas de Teléfono

## Slide 10: Telefonía IP Instalación IP

## Slide 11: Esquema de Conexión Of. Remota

## Slide 12: Telefonía IP Proceso de Migración
Backbone WAN (Conexión WAN)
Redes Paralelas
Redes Convergentes
    Integradas
    Interoperativas

## Slide 13: Telefonía IP – vs. PBX
Sistema PBX
  Estructura de conmutación de Líneas Integradas en el Sistema  Matriz de Hardware Interna – Central Telefónica + Cableado Telefónico.
  Sistema Operativo de control de llamadas.
  Aplicaciones Diversas (ACD , Vmail Etc.)
  Todas las Arquitecturas son Propietarias

## Slide 14: Telefonía IP – vs. PBX
Sistema IP
  Estructura de Conmutación de Líneas basada en la Red IP con todas sus capacidades de ubicuidad  Componentes de Comunicaciones + Cableado Estructurado
  Sistema Operativo de control de llamadas basado en servidores que actúa a través de algoritmos y protocolos estándares .
  Aplicaciones Diversas Estándares
  Todas las Arquitecturas son Abiertas

## Slide 15: Telefonía IP Arquitectura de Red
  Cluster Redundante en disposición de N+1.
  Componentes de sirven de Backup de otros.
  Cada teléfono registrado tiene una o dos copias de seguridad (Niveles de redundancia  Tres Niveles ).
    Teléfono sin conectividad Backup

## Slide 16: Telefonía IP Servicios
  Llamada en espera (on-hold)
        Desvío de llamadas (ocupado, no contesta, incondicional)
  Conferencia telefónica
  Video Conferencia
  Transferencia de llamadas
  Traducción de Número de Origen
  Traducción de Número de Destino
  Bloqueo del Caller ID

## Slide 17: Telefonía IP Infraestructura y equipamientos
  El servicio de VoIP requiere, además de los protocolos para transporte de la información de usuario en tiempo real, de los protocolos necesarios para la señalización de control de las llamadas.
        H.323
        SIP

## Slide 18
Telefonía IP Componentes y Características

## Slide 19: Telefonía IP Infraestructura y equipamientos
Endpoints (UAC).
  Teléfono IP
  Unidades de audioconferencia múltiple. (MCU Voz).
  Softphones
Conversores Analógicos Digitales.
Adaptador para PC.
Switch (PoE)
Gatekeeper.
Gateways (Pasarelas RTC / IP).
Servicios de Directorio.

## Slide 20: Telefonía IP Componentes y Características
  TE IP :  Terminal IP (Hard o Soft)
  Sus interfaz alimentada (datos y alimentación de línea) conectada a la Red de Cableado y a la Computadora.
  Adopta Parámetros de Configuración IP.
    Dirección IP y Mascara
    Gateway Predeterminado
    Nombre de Server de Dominio

## Slide 21: Telefonía IP Componentes y Características
Conversor Analógico Digital :
  Adaptador de señales para teléfonos
  Permite Integrar TE Analógicos
  Convierte la señal de par telefónico (RJ11) a cableado de Red (RJ45)
  No ofrece las mismas prestaciones que un teléfono IP

## Slide 22: Telefonía IP Módems ADSL con VoIP

## Slide 23: Telefonía IP Conversores ATA (A/D)

## Slide 24: Telefonía IP Unidades MCU

## Slide 25: Telefonía IP Softphones

## Slide 26: Telefonía IP Unidades de Videoconferencia

## Slide 27: Telefonía IP Componentes y Características
  Switches : preparados para reconocer el teléfono IP.
  Sus interfaces (PoE) alimentan al teléfono (datos y alimentación de línea).
  Para el Switch el teléfono es un componentes mas de la red IP.

## Slide 28: Telefonía IP Componentes y Características

## Slide 29: Telefonía IP Componentes y Características
  Administrador de Llamadas
         Gatekeeper - Call Manager
  Software de Administración primaria dedicado a las comunicaciones de Voz-IP.
  Se encarga de todo el Procesamiento de Llamadas.
    Configuración de Teléfonos IP , SofPhones , Voz sobre Gateways IP , Software de Aplicación
Notes: Su función es traducir las direcciones y realizar el control de acceso a la red de los teléfonos IP, gateways y MCUs (Unidad Audio conferencia Múltiple). Ofrece otros servicios a las terminales: gestión del ancho de banda y localización de los gateways.
Realiza dos funciones que preservan la integridad de la red corporativa de datos: la traslación de direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP o IPX y la gestión del ancho de banda de manera tal que se garantice ancho de banda suficiente para las aplicaciones de datos sobre la LAN.

## Slide 30: Telefonía IP Componentes y Características
  Call Manager  Funciones
  (Cisco Unified Communications Manager)
    Procesamiento de Llamada
    Señalización
    Control de Llamada
    Control de Medio (Compresión/Descompresión)
    Programación de Interfaces a traves de aplicaciones abiertas
    Configuración a través de Web Browser (Web Server )
Notes: Son un elemento opcional en la comunicación entre terminales H.323. No obstante, son el elemento más importante de una red H.323. Actúan como punto central de todas las llamadas dentro de una zona, proporcionan servicios a los terminales registrados y realizan el control de las llamadas.
De alguna forma, el Gatekeeper H.323 actúa como un conmutador virtual.
Los Gatekeepers proporcionan dos importantes funciones de control de llamada:
Traducción de direcciones desde alias de la red H.323 a direcciones IP o IPX, tal y como está especificado en RAS.
Gestión de ancho de banda, también especificado en RAS. Por ejemplo, si un administrador de red ha especificado un umbral para el número de conferencias simultáneas, el Gatekeeper puede rechazar hacer más conexiones cuando se ha alcanzado dicho umbral. El efecto es limitar el ancho de banda total de las conferencias a alguna fracción del total existente para permitir que la capacidad remanente se use para e-mail, transferencias de archivos y otros protocolos.
A la colección de todos los Terminales, Gateways y MCU’s gestionados por un Gatekeeper se le conoce como Zona H.323.
Una característica opcional, pero valiosa de los Gatekeepers es la habilidad para enrutar llamadas. Si se enruta la llamada por un Gatekeeper, esta puede ser controlada más efectivamente.
Los proveedores de servicio necesitan esta característica para facturar por las llamadas realizadas a través de su red (Toll). Este servicio también puede ser usado para reenrutar una llamada a otro terminal en caso de estar no disponible el terminal llamado inicialmente. Además con esta característica un Gatekeeper puede tomar decisiones que involucren el balanceo entre varios gateways. Por ejemplo, si una llamada es enrutada por un Gatekeeper, ese Gatekeeper puede re-enrutar la llamada a uno de varios gateways basándose en alguna lógica de enrutamiento propietaria.
Mientras que un Gatekeeper está lógicamente separado de los extremos de una conferencia H.323, los fabricantes pueden elegir incorporar la funcionalidad del Gatekeeper dentro de la implementación física de los Gateways y de los MCU’s.
A pesar de que el Gatekeeper no es un elemento obligatorio, sí existe, los terminales deben usarlo. RAS define para estos la traducción de direcciones, control de admisión, control de ancho de banda y gestión de zonas.
Los Gatekeepers juegan también un rol importante en las conexiones multipunto. Para soportar conferencias multipunto, los usuarios podrían emplear un Gatekeeper para recibir los canales de control H.245 desde dos terminales en una conferencia punto a punto. Cuando la conferencia cambia a multipunto, el Gatekeeper puede redireccionar el Canal de Control H.245 a un controlador multipunto (MC). El Gatekeeper no necesita procesar la señalización H.245, solo necesita pasarla entre los terminales o entre los terminales y el MC.
Las redes que posean un Gateway pueden también tener un Gatekeeper para traducir llamadas entrantes E.164 (número de teléfono convencional) a direcciones de transporte. Debido a que una zona está definida por su Gatekeeper, las entidades H.323 que contengan un Gatekeeper interno necesitan de un mecanismo para desactivar su funcionamiento cuando hay varias entidades H.323 que contienen un Gatekeeper dentro de la red, las entidades pueden ser configuradas para estar en la misma Zona.
Existen dos formas para que un terminal se registre en un Gatekeeper, si sabe su IP entonces envía un mensaje de registro unicast a esta dirección o bien envía un mensaje multicast de descubrimiento del Gatekeeper (GRQ) que pregunta, ¿Quién es mi Gatekeeper?

## Slide 31
  Call Manager
  (Cisco Unified Communications Manager)

## Slide 32: Telefonía IP Componentes y Características
  Call Manager permite implementar los siguientes servicios :
    Mensajes de Voz (Direccionable)
    SoftPhone o TE en PC.
    Conferencia
    Comandos de Consola
    Otras Funciones Suplementarias :
      Reconfiguración de Internos
      Forwardeo etc.
    Gestión de Ancho de Banda

## Slide 33: Telefonía IP Componentes y Características
  Administrador de Llamadas
    Requerimientos de Hard tipo
      Plataforma Intel 1 o 2 Procesadores
      SO Windows Server
      Motor SQL
      Memoria (16 GB)
      Disco Rigido (1 TB)

## Slide 34: Telefonía IP Componentes y Características
  Consola de Atención :
    Herramienta para atender, conmutar y redireccionar llamadas , programada para telefonistas y operadores de centrales.
  Visor de Mail Para Outlook
    Modulo que permite administrar mensajes de voz y redireccionarlo a la casilla de mail.

## Slide 35: Telefonía IP Componentes y Características
Gateway.
  Enlace con la red telefónica tradicional, actuando de forma transparente para el usuario.
  La función del Gateway es la de hacer de traductor entre la Telco (PSTN) y la red IP.
  Valorización y el control de la duración de la llamada.
  En él se configura el servicio para realizar la valorización ( accounting) de la llamada y el control de su duración (authorization).
  En la configuración, se le indica al Gateway que se realice el Accounting en las llamadas de voz sobre IP (gw-accounting), Se configura además el servicio de RADIUS.

## Slide 36: Telefonía IP Componentes y Características
Gateway.
Traducción entre formatos de transmisión (por ejemplo H.225.0 a H.221) y entre procedimientos de comunicación (por ejemplo H.245 a H.242).
Traduce entre los codecs de video y audio usados en las dos redes.
Procesa la configuración de la llamada y garantiza la limpieza de ambos lados de la comunicación.
Es un tipo particular de terminal y es una entidad (tiene una dirección).

## Slide 37: Telefonía IP Componentes y Características
Gateway.
Refleja las características del terminal que está en la red basada en paquetes, en la PSTN y viceversa.
Las principales aplicaciones de los Gateways son:
  Establecer enlaces con terminales telefónicos analógicos conectados a la PSTN.
  Establecer enlaces con terminales remotos bajo protocolo H323/SIP sobre redes basadas en conmutación de circuitos o la red telefónica básica conmutada.

## Slide 38
Telefonía IP Componentes y Características
Notes: 38

## Slide 39
Telefonía IP Componentes y Características

## Slide 40: Telefonía IP Componentes y Características
Proxy Server :
  Entidad intermedia que actúa como cliente y servidor con el propósito de establecer llamadas entre los usuarios.
  Mantienen el estado de las transacciones durante el procesamiento de las peticiones  Statefull ( No mantiene  Stateless).
Registrar Server :
  Acepta peticiones de registro de los usuarios y guarda la información de estas peticiones para suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio
Redirect Server :
  Genera respuestas de redirección a las peticiones que recibe.
  Este servidor reencamina las peticiones hacia el próximo servidor.
Notes:   Proxy Server: retransmiten solicitudes y deciden a qué otro servidor deben remitir, alterando los campos de la solicitud en caso necesario. Es una entidad intermedia que actúa como cliente y servidor con el propósito de establecer llamadas entre los usuarios. Este servidor tienen una funcionalidad semejante a la de un Proxy HTTP que tiene una tarea de encaminar las peticiones que recibe de otras entidades más próximas al destinatario. Existen dos tipos de Proxy Servers: Statefull Proxy y Stateless Proxy.
    Statefull Proxy: mantienen el estado de las transacciones durante el procesamiento de las peticiones. Permite división de una petición en varias (forking), con la finalidad de la localización en paralelo de la llamada y obtener la mejor respuesta para enviarla al usuario que realizó la llamada.
    Stateless Proxy: no mantienen el estado de las transacciones durante el procesamiento de las peticiones, únicamente reenvían mensajes.
  Registrar Server: es un servidor que acepta peticiones de registro de los usuarios y guarda la información de estas peticiones para suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio que controla.
  Redirect Server: es un servidor que La división de estos servidores es conceptual, cualquiera de ellos puede estar físicamente una única máquina, la división de éstos puede ser por motivos de escalabilidad y rendimiento.

## Slide 41: Redes de Datos vs. Redes de Voz
Telefonía vocal con IP | Telefonía vocal
Conmutación de paquetes | Conmutación de circuitos
Para asegurar la entrega de los datos se requiere del direccionamiento por paquetes sin que sea necesario el establecimiento de llamada. | Para inciar la conexión es preciso realizar el establecimiento de llamada.
Los recursos que intervienen en una conexión pueden ser utilizados por otras conexiones que se efectúen al mismo tiempo. | Los recursos que intervienen en la realización de una llamada no pueden ser utilizados en otra hasta que la primera no finalice.
Los precios se forman exclusivamente en función de la tensión competitiva de la oferta y la demanda. | Los precios generalmente se basan en el tiempo de uso.

## Slide 42
Sistema PBX IP

## Slide 43: PBX IP vs. PBX Tradicional
PBX IP | PBX
La circuitería de conmutación es la red IP con todas sus capacidades de ubicuidad. | Estructura de conmutación de líneas integrada en el sistema (la matriz hardware interna)
El sistema operativo de control de llamadas interacciona con el tradicional a través de algoritmos estándar (H323, SIP,etc) | Sistema operativo de control de llamadas
Las aplicaciones se sitúan en un tercer plano que de nuevo interaccionan con el plano de control a través de algoritmos estándar (TAPI,XML,etc). | Aplicaciones como un ACD o un Vmail

## Slide 44: Telefonía IP Ventajas P/ Usuarios
Mensajería Unificada.
Acceso a Mensajes desde cualquier Lugar y a toda Hora (PC o TE).
Priorización en los Mensajes.
Ruteo Personal de los llamados  Movilidad.
Configuración del Usuario  Reglas.
Filtros.

## Slide 45: Ventajas de la telefonía IP
Información está comprimida  más volumen en el mismo ancho de banda.
Ruteo  Se puede llamar a un teléfono fijo o móvil, en cualquier lugar para transmitir fax, voz, vídeo, correo electrónico por teléfono, mensajería y comercio electrónico.

## Slide 46: Ventajas de la telefonía IP
Interoperabilidad de diversos proveedores.
Reduce los costos de las llamadas, cuyo precio depende del mercado pero no del tiempo de conexión.
Independencia de tecnologías de transporte (capa 2), asegurando la inversión.
El protocolo IP es independiente de la capa de enlace, permitiendo que los usuarios finales elijan el formato de enlace más adecuado a las restricciones de costo y localización.

## Slide 47: Ventajas para Empresas
Integración de proveedores y clientes en los negocios corporativos.
Acceso remoto de empleados de la compañía.
Realización de negocios a cualquier hora del día con clientes localizados en cualquier parte del mundo.

## Slide 48: Ventajas para Empresas
Ahorro de costos de comunicaciones las llamadas entre las distintas dependencias remotas de la empresa son menos costosas .
Mayor integración de las ubicaciones remotas y oficinas sucursales.
Procedimientos simplificados de soporte y configuración.

## Slide 49
¿Preguntas?
Any questions?
Dúvidas?
Des questions?
Qualche domanda?
Eine Frage?
Есть вопросы?

## Slide 50
50